Egz. 5

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI

I INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH BERNARD TUREK I SYN

Skarżysko-Kamienna, ul. Pułaskiego 11/20

Tel. 608 617 015

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

STE

Na wykonanie linii kablowych i napowietrznych niskiego napięcia nN,                  szaf  kablowo-pomiarowych oraz montażu i stawiania słupów  oświetlenia zewnętrznego na terenie ulic Polna, Wójtowska, Tatarska, Staromiejska                       i Wołyniaków w Iłży.

Kod CPV: 45316110-9, 45231400-9, 45316100-6

Inwestor: 	Gmina Iłża

ul. Rynek 11

27-100 IŁŻA

Adres budowy:  Iłża, ul. Polna, Wójtowska, Tatarska, Staromiejska i Wołyniaków

Opracował: mgr inż. Bernard Turek…………...........................................

Skarżysko-Kamienna, 10.2010 r.

1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące budowy linii kablowych               i napowietrznych niskiego napięcia nN, budowy szaf  kablowo-pomiarowych oraz montażu i stawiania słupów oświetlenia zewnętrznego na terenie ulic Polna, Wójtowska, Tatarska, Staromiejska  i Wołyniaków w Iłży.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizowaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:

1. Wykonanie wykopów pod kable

2. Wykonanie wykopów pod złącza kablowe i kablowo pomiarowe, szafy oświetleniowo-rozdzielcze

3. Wykonanie wykopów pod słupy linii nN i oświetlenia

4. Montaż przewodów napowietrznych, szafy oświetleniowo-rozdzielczej

5. Ułożenie rur ochronnych w wykopie

6. Ułożenie kabli w wykopie

7. Montaż słupów oświetlenia

8. Montaż uziemień

9. Wciąganie przewodów w słupy

10. Montaż przewodów i opraw na słupach

11. Montaż złącz IZK w słupach

12. Zasypanie wykopów

13. Badanie linii kablowych

14. Pomiar uziemień

15. Pomiary obwodów jednofazowych

16. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

2. Materiały

Materiałami stosowanymi w omawianych pracach są :

- Wkładki bezpiecznikowe WT-1/gF 63A

- Kabel YAKY 4x120 mm2

- Kabel YAKY 4x35 mm2

- Przewód LY 35mm2

- Wkładki bezpiecznikowe WT-1/gF 40A

- Wkładki bezpiecznikowe WT-1/gF 25A

- Wkładki bezpiecznikowe WT-1/gF 20A

- Szafy oświetleniowe	RSOU3-34/10 i RSOU3-34/10

- Rozłącznik RP00 160A

- Wkładki bezpiecznikowe WT-1/gF 80A

- Słup wysięgnikowy rurowy S-80SRwALE

- Wysięgnik „AL-X”(0,5;1,0;1,5;2,0)

- Fundament 30x30x1,5 F150/200

- Oprawa LEDA 2 OUSc/S-100

- Lampa sodowa WLS 100W

- Rury osłonowe AROT SRS 110

- Rury osłonowe AROT DVK 110

- Rury osłonowe AROT SRS 75

- Rury osłonowe AROT DVK 75

- Bednarka ocynkowana Fe/Zn25x4

- Pręt GALMAR fi18, dł. 1,50m

- Ogranicznik przepięć GXO 0,5/5

- Zestaw mufowy ZRM-2

- Folia niebieska

- Złącze IZK

- Przewód YDY 2x1,5mm2

27. Piasek.

3. Sprzęt

Wykopy pod kabel wykonać przy użyciu koparki, a pod słupy przy użyciu świdra na podwoziu samochodowym.

Stawianie słupów oraz ustawianie bębnów z kablem na stojakach wykonać            z wykorzystaniem żurawia samochodowego o udźwigu 4 t.

Pozostałe prace będą wykonywane ręcznie przy użyciu ogólnie stosowanych narzędzi i ręcznego sprzętu mechanicznego.

4. Transport

Bębny z kablem przewozić skrzyniowym samochodem ciężarowym.

Słupy przewozić skrzyniowym samochodem ciężarowym z przyczepą dłużycową.

Pozostałe materiały, sprzęt i narzędzia przewozić samochodem dostawczym.

5. Wykonanie robót

Prace wykonać zgodnie z przepisami BHP, PBUE i instrukcjami szczegółowymi.

6. Kontrola jakości robót

Kontrolę jakości prac prowadzić wg „Warunków technicznych wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V, Instalacje elektryczne”.

Kontrola jakości powinna być prowadzona przez Inspektora Nadzoru. Powinna

dotyczyć w szczególności:

- zgodności wykonania z projektem

- jakości użytych materiałów

- jakości wykonania robót.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest metr bieżący długości ułożenia kabla lub przewodu, szt. lub kpl. montowanych słupów, szaf  kablowo-pomiarowych, opraw lub innych aparatów.

8. Odbiór robót

Odbiór robót następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia wykonawcy

i oświadczenia inspektora nadzoru o zakończeniu robót.

9. Podstawa płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

10. Przepisy związane

1. Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych.

2. N SEP E-004  Elektroenergetyczne linie kablowe. Budowa i projektowanie.

3. PN-EN 13201 Oświetlenie dróg.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Tom V. Instalacje elektryczne.